ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА ПУТНИЧКО ВИЗИЛО

| ред.бр. | ОПИС | Техничке карактеристике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Радна запремина мотора | до 1242 cm3 |
| 2. | Врста погонског горива | бензин; опционо бензин/ТНГ |
| 3. | Снага мотора | минимално 51кw/69 кс |
| 4. | Цилиндри | 4 |
| 5. | Генерација мотора | ЕУРО 6 |
| 6. | Мењач | мануелни, 5 брзина |
| 7. | Боја каросерије | црвена или друга |
| 8. | Норме токсичности | cо2 до 152г/км |
| 9. | Тип каросерије - број врата | путничко, 5 врата |
| 10. | Дужина, ширина возила и висина | 3653 мм; 1643 мм; 1551 мм; |
| 11. | Међуосовински размак | 2300 мм |
| 12. | Запремина пртљажника | минимум 200 л |
| 13. | Клима уређај | мануелни клима |
| 14. | Подизачи стакла | минимум подизачи стакла напред |
| 15. | Кочнице | минимум дискови напред, добош кочнице позади |
| 16. | Сарт/Стоп | да |
| 17. | Ваздушни јастуци | минимум ваздушни јастук за возача и сувозача; ваздушнe завесe |
| 18. | Радио апарат | припрема за уградњу |
| 19. | Кључ | код кључ |
| 20. | ABS+EDB | да |
| 21. | ESP | да |
| 22. | Сензор за притисак ваздуха у пнеуматицима | да |
| 23. | Грејање задњег сткла | да |
| 24. | Фелне | минимум челичне 14" |
| 25. | Сет за репарацију или резервни точак | да |
| 26. | Серво управљач подесив по висини | да |
| 27. | Светло за маглу | опционо |
| 28. | Гаранција | минимум 2 године од фабричких неисправности; 3 године на боју; 8 година на каросерију |